Памятка

При подключении и использовании литиевого аккумулятора в самокате ES 16-800Li 26Ач.

1 . Подключение аккумулятора.  Для подключения аккумулятора к самокату используется специальный разъем в корпусе самоката красного цвета. Первоначально на разъеме установлен защитный колпачок, который необходимо снять перед подключением литиевого аккумулятора.

Важно: при использовании свинцовой батареи, защитный колпачок разъема литиевого аккумулятора должен быть надет на разъем во избежание короткого замыкания контактов разъема на корпус самоката, или его детали.

2. Зарядка батареи. Для зарядки литиевого аккумулятора используется зарядное устройство, поставляемое в комплекте. Извлеките литиевый аккумулятор из корпуса самоката и подсоедините зарядное устройство к специальному гнезду в корпусе аккумулятора. Зарядное устройство включите в бытовую розетку 220 Вольт. Важно: не используйте гнездо зарядки аккумулятора, находящееся на корпусе самоката, при эксплуатации литиевого аккумулятора. При необходимости зарядки литиевого аккумулятора не вынимая его из самоката, установите специальный переходник зарядки на корпус самоката. Переходник поставляется в комплекте с литиевым аккумулятором.

Памятка

При подключении и использовании литиевого аккумулятора в самокате ES 16-800Li 26Ач.

1 . Подключение аккумулятора.  Для подключения аккумулятора к самокату используется специальный разъем в корпусе самоката красного цвета. Первоначально на разъеме установлен защитный колпачок, который необходимо снять перед подключением литиевого аккумулятора.

Важно: при использовании свинцовой батареи, защитный колпачок разъема литиевого аккумулятора должен быть надет на разъем во избежание короткого замыкания контактов разъема на корпус самоката, или его детали.

2. Зарядка батареи. Для зарядки литиевого аккумулятора используется зарядное устройство, поставляемое в комплекте. Извлеките литиевый аккумулятор из корпуса самоката и подсоедините зарядное устройство к специальному гнезду в корпусе аккумулятора. Зарядное устройство включите в бытовую розетку 220 Вольт. Важно: не используйте гнездо зарядки аккумулятора, находящееся на корпусе самоката, при эксплуатации литиевого аккумулятора. При необходимости зарядки литиевого аккумулятора не вынимая его из самоката, установите специальный переходник зарядки на корпус самоката. Переходник поставляется в комплекте с литиевым аккумулятором.

Памятка

При подключении и использовании литиевого аккумулятора в самокате ES 16-800Li 26Ач.

1 . Подключение аккумулятора.  Для подключения аккумулятора к самокату используется специальный разъем в корпусе самоката красного цвета. Первоначально на разъеме установлен защитный колпачок, который необходимо снять перед подключением литиевого аккумулятора.

Важно: при использовании свинцовой батареи, защитный колпачок разъема литиевого аккумулятора должен быть надет на разъем во избежание короткого замыкания контактов разъема на корпус самоката, или его детали.

2. Зарядка батареи. Для зарядки литиевого аккумулятора используется зарядное устройство, поставляемое в комплекте. Извлеките литиевый аккумулятор из корпуса самоката и подсоедините зарядное устройство к специальному гнезду в корпусе аккумулятора. Зарядное устройство включите в бытовую розетку 220 Вольт. Важно: не используйте гнездо зарядки аккумулятора, находящееся на корпусе самоката, при эксплуатации литиевого аккумулятора. При необходимости зарядки литиевого аккумулятора не вынимая его из самоката, установите специальный переходник зарядки на корпус самоката. Переходник поставляется в комплекте с литиевым аккумулятором.