Памятка

При подключении и использовании литиевого аккумулятора в самокате ES 16-800Li.

1 . Подключение аккумулятора.  Для подключения аккумулятора к самокату используется специальный разъем в корпусе самоката красного цвета. Первоначально на разъеме установлен защитный колпачок, который необходимо снять перед подключением литиевого аккумулятора.

Важно: при использовании свинцовой батареи, защитный колпачок разъема литиевого аккумулятора должен быть надет на разъем во избежание короткого замыкания контактов разъема на корпус самоката, или его детали.

2. Эксплуатация.  При эксплуатации литиевого аккумулятора красная кнопка, находящаяся справа на руле возле ручки «газа», должна находится в нажатом состоянии.  В противном случае контроллер самоката отключит его питание от батареи после старта. В этом случае питание самоката можно будет восстановить, отключив, а затем снова подсоединив, разъем литиевого аккумулятора (красный в корпусе самоката), предварительно нажав красную кнопку на руле. При использовании свинцового аккумулятора положение красной кнопки на руле значения не имеет.

3. Зарядка батареи. Для зарядки литиевого аккумулятора используется зарядное устройство, поставляемое в комплекте. Извлеките литиевый аккумулятор из корпуса самоката и подсоедините зарядное устройство к специальному гнезду в корпусе аккумулятора. Зарядное устройство включите в бытовую розетку 220 Вольт. Важно: не используйте гнездо зарядки аккумулятора, находящееся на корпусе самоката, при эксплуатации литиевого аккумулятора. При необходимости зарядки литиевого аккумулятора не вынимая его из самоката, установите специальный переходник зарядки на корпус самоката. Переходник поставляется в комплекте с литиевым аккумулятором.

Памятка

При подключении и использовании литиевого аккумулятора в самокате ES 16-800Li.

1 . Подключение аккумулятора.  Для подключения аккумулятора к самокату используется специальный разъем в корпусе самоката красного цвета. Первоначально на разъеме установлен защитный колпачок, который необходимо снять перед подключением литиевого аккумулятора.

Важно: при использовании свинцовой батареи, защитный колпачок разъема литиевого аккумулятора должен быть надет на разъем во избежание короткого замыкания контактов разъема на корпус самоката, или его детали.

2. Эксплуатация.  При эксплуатации литиевого аккумулятора красная кнопка, находящаяся справа на руле возле ручки «газа», должна находится в нажатом состоянии.  В противном случае контроллер самоката отключит его питание от батареи после старта. В этом случае питание самоката можно будет восстановить, отключив, а затем снова подсоединив, разъем литиевого аккумулятора (красный в корпусе самоката), предварительно нажав красную кнопку на руле. При использовании свинцового аккумулятора положение красной кнопки на руле значения не имеет.

3. Зарядка батареи. Для зарядки литиевого аккумулятора используется зарядное устройство, поставляемое в комплекте. Извлеките литиевый аккумулятор из корпуса самоката и подсоедините зарядное устройство к специальному гнезду в корпусе аккумулятора. Зарядное устройство включите в бытовую розетку 220 Вольт. Важно: не используйте гнездо зарядки аккумулятора, находящееся на корпусе самоката, при эксплуатации литиевого аккумулятора. При необходимости зарядки литиевого аккумулятора не вынимая его из самоката, установите специальный переходник зарядки на корпус самоката. Переходник поставляется в комплекте с литиевым аккумулятором.